# 淄博理研泰山涂附磨具有限公司

# VOCs排放自行监测方案

企业名称：淄博理研泰山涂附磨具有限公司

监测单位：山东中泽环境检测有限公司

备案日期：  二零一八年四月二十三日

淄博理研泰山涂附磨具有限公司自行监测方案

# 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017）的规定，制定本企业VOCs自行监测方案。

# 一、基本情况

# （一）企业生产情况

公司是2002年8月由山东鲁信高新技术股份有限公司、日本理研RIKEN  COROUNDUM株式会社与淄博中理磨具有限公司合资兴建的企业，注册地址为淄博市高新区开发区北路8号，属于非金属矿物制品业。现公司生产拥有四个生产车间，主要生产线有四条，主要产品为各类高档砂布砂纸，产品规模约为1750万平米/每年。

1、公司环评审批、验收资料

| 序号 | 名称 | 项目名称 | 办理日期 | 负责单位 | 批复时间 | 经办 人员 | 审批机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目竣工环境保护验收申请登记卡 | 1#车间 | 2003.12 | 理研泰山公司 | 2003.12.11 | 齐鸣 | 区环保局 |
| 2 | 建设项目环境影响报告表 | 高档砂纸生产项目 | 2005.09 | 山东省环境保护学校 | 2005.09.22 | 耿玉新 | 区环保局 |
| 3 | 建设项目环境影响报告表 | 砂带专用布处理项目 | 2006.05 | 山东理工大学环境科学技术研究所 | 2006.05.26 | 张德娥 | 区环保局 |
| 4 | 建设项目环境影响登记表 | 办公楼 | 2006.12 | 理研泰山公司 | 2006.12 | 耿玉新 | 区环保局 |
| 5 | 建设项目竣工环境保护验收申请表 | 高档砂纸生产项目 | 2008.12 | 理研泰山公司 | 2008.12.22 | 张德娥 | 区环保局 |
| 6 | 建设项目竣工环境保护验收申请表 | 砂带专用布处理项目 | 2008.12 | 理研泰山公司 | 2008.12.22 | 张德娥 | 区环保局 |
| 7 | 建设项目环境影响报告表 | 2#仓库项目 | 2011.04 | 总装备部工程设计研究总院 | 2011.04.28 |  | 区环保局 |
| 8 | 建设项目现状环境影响评价报告表 | 年产600万平米高档砂纸生产项目 | 2017.7 | 河北德源环保科技有限公司 | 2017.7.24 |  | 区环保局 |

2、厂区平面布置图

# （二）企业VOCs污染治理情况

# 根据公司工艺生产及使用原材料情况， 经充分辨识，排放的VOCs污染物主要为非甲烷总烃、甲醛、酚类，产生VOCs污染物的工艺节点主要在各生产线烘干处。原材料在烘箱内加热时，微量游离分子固化合成不完全或微量杂质挥发物存在于外排废气中，经过活性炭吸附、喷淋净化、光氧催化等环保设施处理后通过15米排气筒达标排放。工艺流程及排污节点如下：

# VOCs污染物    VOCs污染物

# 原纸开卷→底胶→植砂→预烘干→复胶→主干燥→重卷→转换→包装→验收入库。

污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，排放标准限值为非甲烷总烃120mg/m3、甲醛25mg/m3、酚类100mg/m3。

二、监测内容（见下表）

自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测 频次 | 执行排放标准 | 浓度标准 限值 | 排放速率 限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 非甲烷总烃 | ⑴1#线 ⑵2#线 ⑶3#线预干燥⑷3#线主干燥⑸干磨砂纸线底胶 ⑹干磨砂纸线主干燥 ⑺基布处理线 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准 | 120mg/m3 | 10kg/h | HJ/604-2011 | 气相色谱仪 | 委托有资质的第三方机构进行检测 |
|  | 甲醛 |  |  |  | 25mg/m3 | 0.26 kg/h | 国家环境保护总局（2003）（第四版增补版）/第六篇/第四章/二/(二) | 可见分光光度计 |  |
|  | 酚类 |  |  |  | 100mg/m3 | 0.10 kg/h | HJ/T32-1999 | 可见分光光度计 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界 |  |  | 4.0 mg/m3 | / | HJ/604-2011 | 气相色谱仪 |  |
|  | 甲醛 |  |  |  | 0.20 mg/m3 | / | 国家环境保护总局（2003）（第四版增补版）/第六篇/第四章/二/(二) | 可见分光光度计 |  |
|  | 酚类 |  |  |  | 0.08 mg/m3 | / | HJ/T32-1999 | 可见分光光度计 |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 经处理后通过15米高度排气筒排放。 |
| 监测质量控制措施 | 1.现场检测人员持证上岗，监测数据经三级审核；2.采样仪器及分析仪器经计量检定部门检定合格，确保有效；3.不同检测项目均采用相应采样标准及方法；4. 样品进入实验室前均进行密码编号；5.在检测期间，有机废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）进行。 |
| 监测结果 公开时限 | 针对监测项目，依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，待检测机构提供检测报告后，5日内予以公开。 |

备注：只需填写VOCs相关项目。

三、监测点位示意图

四、项目环境影响报告表有关检测、审批资料

1、高档砂纸生产项目环境影响报告表检测、审批资料

2、砂带专用布处理项目环境影响报告表检测、审批资料

3、高档砂纸生产项目竣工环境保护验收申请表检测、验收资料

4、砂带专用布处理项目竣工环境保护验收申请表检测、验收资料

5、年产600万平方米高档砂纸生产线项目现状环境影响评价报告表检测、审查资料